## Slide 1: Wybrane zagadnienia dotyczące węglanowych ogniw paliwowych
Seminarium doktoranckie, Warszawa, 28 stycznia 2015 r.
ITC
mgr inż. Rafał BERNAT
INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ
im. Bohdana Stefanowskiego
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

## Slide 2: Plan prezentacji
Wstęp – węglanowe ogniwa paliwowe (MCFC)
Produkcja komponentów węglanowych ogniw paliwowych
Budowa i zasada działania ogniw MCFC
Separacja CO2 za pomocą węglanowych ogniw paliwowych
Cząstki stałe pochodzące ze spalania paliw
Możliwy wpływ na elektrody węglanowych ogniw paliwowych
Podsumowanie

## Slide 3: Wstęp – ogniwa paliwowe
Akronim | Elektrolit | Zakres mocy | Temperatura pracy | Sprawność | Status
MCFC | Stopione węglany | 100 MW | 650-750°C | 55% | Pilotażowy/Komercyjny
SOFC | Tlenki | 100 MW | 850-1100°C | 55% | Pilotażowy
DCFC | Różne |  | 700-850°C | 70% | Pilotażowy
PEM | Membrana polimerowa | <500 kW | 50-220°C | 45% | Pilotażowy/Komercyjny
DMFC | Membrana polimerowa | <1 kW | 90-120°C | 40% | Pilotażowy/Komercyjny
PAFC | Stopiony kwas fosforowy | <10 MW | 150-200°C | 50% | Pilotażowy/Komercyjny
Notes: Podział na wysoko oraz nisko (średnio temperaturowe)
Najbardziej rozwinięte ogniwa
Gdzie mieszczą się węglanowe ogniwa paliwowe

## Slide 4: MCFC - komponenty
Komponent | Cecha | Rozwiązania
Anoda | Materiał | Ni/Cr, Ni/Al., Ni/Al/Cr
 | Średnia wielkość porów | 3-6 μm
 | Porowatość | 45-70 %
 | Grubość | 0,2 – 0,5 mm
Katoda | Materiał | Litowany NiO/MgO (zwykle utlenianie w trakcie rozruchu)
 | Średnia wielkość porów | 7-15 μm (przed utlenieniem)
 | Porowatość | 70-80%
 | Grubość | 0,5 - 1 mm
Matryca | Elektrolit | (62Li/38K)CO3. (50Li/50Na)CO3
 | Materiał | LiAlO2
 | Porowatość | ok. 60 %
 | Grubość | 0,5 - 1 mm
Notes: Z czego składają się węglanowe ogniwa paliwowe (state of the art.)
Rozwój:
  Anoda (platyna -> Pallad -> Nikiel -> Stopy
  Katoda (tlenek srebra -> NiO -> MgO)
  Matryca (MgO -> gamma aluminat litu, alfa aluminat litu)

## Slide 5: Plan prezentacji
Wstęp – węglanowe ogniwa paliwowe (MCFC)
Produkcja komponentów węglanowych ogniw paliwowych
Budowa i zasada działania ogniw MCFC
Separacja CO2 za pomocą węglanowych ogniw paliwowych
Cząstki stałe pochodzące ze spalania paliw
Możliwy wpływ na elektrody węglanowych ogniw paliwowych
Podsumowanie

## Slide 6: Produkcja komponentów
Przygotowanie zawiesin
Ważenie proszków, spoiw oraz plastyfikatorów
Załadowanie mieszalników
Mieszanie
Dodanie komponentów
Mieszanie
Notes: Produkcja rozpoczyna się od dokładnego wymieszania komponentów w specjalnie przystosowanych mieszalnikach. Następnie w instalacji odlewu taśmowego odlewa się komponenty o pożądanej grubości. Kolejnym krokiem jest umieszczenie materiału w piecu pozwalającym na wysuszenie go. Następnie komponenty są prasowane, aby rozłożenie usunąć ewentualne bąble gazowe, co uniemożliwiłoby jednorodne rozłożenie porów w komponentach. Ostatnim etapem jest obróbka termiczna komponentów w specjalnie dobranej atmosferze i temperaturze. Następnie komponenty są cięte do właściwych wymiarów i z tak przygotowanych materiałów składa się stos ogniw.

## Slide 7: Produkcja komponentów
Notes: Produkcja rozpoczyna się od dokładnego wymieszania komponentów w specjalnie przystosowanych mieszalnikach. Następnie w instalacji odlewu taśmowego odlewa się komponenty o pożądanej grubości. Kolejnym krokiem jest umieszczenie materiału w piecu pozwalającym na wysuszenie go. Następnie komponenty są prasowane, aby rozłożenie usunąć ewentualne bąble gazowe, co uniemożliwiłoby jednorodne rozłożenie porów w komponentach. Ostatnim etapem jest obróbka termiczna komponentów w specjalnie dobranej atmosferze i temperaturze. Następnie komponenty są cięte do właściwych wymiarów i z tak przygotowanych materiałów składa się stos ogniw.

## Slide 8: Produkcja komponentów
Odlewanie taśmowe
Napełnienie zbiorników podających materiał przed rakiel
Wylewanie materiału na ruchomą taśmę
Suszenie materiału aż do zestalenia
Cięcie poprzeczne
Załadowanie półproduktu do magazynu
Notes: Produkcja rozpoczyna się od dokładnego wymieszania komponentów w specjalnie przystosowanych mieszalnikach. Następnie w instalacji odlewu taśmowego odlewa się komponenty o pożądanej grubości. Kolejnym krokiem jest umieszczenie materiału w piecu pozwalającym na wysuszenie go. Następnie komponenty są prasowane, aby rozłożenie usunąć ewentualne bąble gazowe, co uniemożliwiłoby jednorodne rozłożenie porów w komponentach. Ostatnim etapem jest obróbka termiczna komponentów w specjalnie dobranej atmosferze i temperaturze. Następnie komponenty są cięte do właściwych wymiarów i z tak przygotowanych materiałów składa się stos ogniw.

## Slide 9: Produkcja komponentów
Notes: Produkcja rozpoczyna się od dokładnego wymieszania komponentów w specjalnie przystosowanych mieszalnikach. Następnie w instalacji odlewu taśmowego odlewa się komponenty o pożądanej grubości. Kolejnym krokiem jest umieszczenie materiału w piecu pozwalającym na wysuszenie go. Następnie komponenty są prasowane, aby rozłożenie usunąć ewentualne bąble gazowe, co uniemożliwiłoby jednorodne rozłożenie porów w komponentach. Ostatnim etapem jest obróbka termiczna komponentów w specjalnie dobranej atmosferze i temperaturze. Następnie komponenty są cięte do właściwych wymiarów i z tak przygotowanych materiałów składa się stos ogniw.

## Slide 10: Produkcja komponentów
Notes: Produkcja rozpoczyna się od dokładnego wymieszania komponentów w specjalnie przystosowanych mieszalnikach. Następnie w instalacji odlewu taśmowego odlewa się komponenty o pożądanej grubości. Kolejnym krokiem jest umieszczenie materiału w piecu pozwalającym na wysuszenie go. Następnie komponenty są prasowane, aby rozłożenie usunąć ewentualne bąble gazowe, co uniemożliwiłoby jednorodne rozłożenie porów w komponentach. Ostatnim etapem jest obróbka termiczna komponentów w specjalnie dobranej atmosferze i temperaturze. Następnie komponenty są cięte do właściwych wymiarów i z tak przygotowanych materiałów składa się stos ogniw.

## Slide 11: Produkcja komponentów
Notes: Produkcja rozpoczyna się od dokładnego wymieszania komponentów w specjalnie przystosowanych mieszalnikach. Następnie w instalacji odlewu taśmowego odlewa się komponenty o pożądanej grubości. Kolejnym krokiem jest umieszczenie materiału w piecu pozwalającym na wysuszenie go. Następnie komponenty są prasowane, aby rozłożenie usunąć ewentualne bąble gazowe, co uniemożliwiłoby jednorodne rozłożenie porów w komponentach. Ostatnim etapem jest obróbka termiczna komponentów w specjalnie dobranej atmosferze i temperaturze. Następnie komponenty są cięte do właściwych wymiarów i z tak przygotowanych materiałów składa się stos ogniw.

## Slide 12: Produkcja komponentów
Notes: Produkcja rozpoczyna się od dokładnego wymieszania komponentów w specjalnie przystosowanych mieszalnikach. Następnie w instalacji odlewu taśmowego odlewa się komponenty o pożądanej grubości. Kolejnym krokiem jest umieszczenie materiału w piecu pozwalającym na wysuszenie go. Następnie komponenty są prasowane, aby rozłożenie usunąć ewentualne bąble gazowe, co uniemożliwiłoby jednorodne rozłożenie porów w komponentach. Ostatnim etapem jest obróbka termiczna komponentów w specjalnie dobranej atmosferze i temperaturze. Następnie komponenty są cięte do właściwych wymiarów i z tak przygotowanych materiałów składa się stos ogniw.

## Slide 13: Produkcja komponentów
Notes: Produkcja rozpoczyna się od dokładnego wymieszania komponentów w specjalnie przystosowanych mieszalnikach. Następnie w instalacji odlewu taśmowego odlewa się komponenty o pożądanej grubości. Kolejnym krokiem jest umieszczenie materiału w piecu pozwalającym na wysuszenie go. Następnie komponenty są prasowane, aby rozłożenie usunąć ewentualne bąble gazowe, co uniemożliwiłoby jednorodne rozłożenie porów w komponentach. Ostatnim etapem jest obróbka termiczna komponentów w specjalnie dobranej atmosferze i temperaturze. Następnie komponenty są cięte do właściwych wymiarów i z tak przygotowanych materiałów składa się stos ogniw.

## Slide 14: Produkcja komponentów
Notes: Produkcja rozpoczyna się od dokładnego wymieszania komponentów w specjalnie przystosowanych mieszalnikach. Następnie w instalacji odlewu taśmowego odlewa się komponenty o pożądanej grubości. Kolejnym krokiem jest umieszczenie materiału w piecu pozwalającym na wysuszenie go. Następnie komponenty są prasowane, aby rozłożenie usunąć ewentualne bąble gazowe, co uniemożliwiłoby jednorodne rozłożenie porów w komponentach. Ostatnim etapem jest obróbka termiczna komponentów w specjalnie dobranej atmosferze i temperaturze. Następnie komponenty są cięte do właściwych wymiarów i z tak przygotowanych materiałów składa się stos ogniw.

## Slide 15: MCFC - komponenty
Notes: Produkcja rozpoczyna się od dokładnego wymieszania komponentów w specjalnie przystosowanych mieszalnikach. Następnie w instalacji odlewu taśmowego odlewa się komponenty o pożądanej grubości. Kolejnym krokiem jest umieszczenie materiału w piecu pozwalającym na wysuszenie go. Następnie komponenty są prasowane, aby rozłożenie usunąć ewentualne bąble gazowe, co uniemożliwiłoby jednorodne rozłożenie porów w komponentach. Ostatnim etapem jest obróbka termiczna komponentów w specjalnie dobranej atmosferze i temperaturze. Następnie komponenty są cięte do właściwych wymiarów i z tak przygotowanych materiałów składa się stos ogniw.

## Slide 16: Plan prezentacji
Wstęp – węglanowe ogniwa paliwowe (MCFC)
Produkcja komponentów węglanowych ogniw paliwowych
Budowa i zasada działania ogniw MCFC
Separacja CO2 za pomocą węglanowych ogniw paliwowych
Cząstki stałe pochodzące ze spalania paliw
Możliwy wpływ na elektrody węglanowych ogniw paliwowych
Podsumowanie

## Slide 17: Pojedyncze ogniwo

## Slide 18: MCFC - komponenty

## Slide 19: Stos ogniw
Notes: Zwykle węglanowe ogniwa paliwowe produkuje się w kształcie prostokątnym (współprądowe dostarczanie paliwa i utleniacza) oraz kwadratowym (przeciwprądowe zasilanie). Geometria cylindryczna stosu cechuje się kilkoma znaczącymi zaletami:
minimalizacja naprężeń termicznych wynikająca z samej geometrii stosu oraz będąca efektem możliwości prostszego nałożenia izolacji w przypadku takiego kształtu stosu
lepsza dystrybucja gazów na powierzchnie ogniwa – brak narożników uniemożliwiających homogeniczne rozprowadzenie gazów
jednorodność kontaktu pomiędzy poszczególnymi elementami ogniwa
jednorodny rozkład ciśnienia, temperatury oraz prędkości przepływów gazów wewnątrz stosu.
). Trzy górne i dolne płytki tworzą odpowiednio kolektor dolotowy do komory anody oraz katody. Pomiędzy nimi znajduje się właściwe ogniwo. Otwory na obwodzie płytek, po zbudowaniu całego stosu, lecz również dla pojedynczego ogniwa, tworzą kanały dolotowe to komór elektrod.

## Slide 20: Stos ogniw

## Slide 21: Zasada działania węglanowego ogniwa paliwowego

## Slide 22: Plan prezentacji
Wstęp – węglanowe ogniwa paliwowe (MCFC)
Produkcja komponentów węglanowych ogniw paliwowych
Budowa i zasada działania ogniw MCFC
Separacja CO2 za pomocą węglanowych ogniw paliwowych
Cząstki stałe pochodzące ze spalania paliw
Możliwy wpływ na elektrody węglanowych ogniw paliwowych
Podsumowanie

## Slide 23: Separacja CO2 za pomocą węglanowych ogniw paliwowych

## Slide 24: Blok opalany węglem brunatnym
Chart: A/cm2
| 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 7.0000000000000007E-2 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0
Experiment | 0.571 | 0.62 | 0.667 | 0.701 | 0.75 | 0.785 | 0.817 | 0.84 | 0.879 | 0.903 | 0.935 | 0.961 | 0.987
CO2 separation factor | 0.89547 | 0.82085 | 0.74623 | 0.6716 | 0.59698 | 0.52236 | 0.44774 | 0.37311 | 0.29849 | 0.22387 | 0.14925 | 0.074623 | 0

## Slide 25: Opłacalność inwestycji
Notes: Moc układu turbiny parowej, MW 1,101.5 Sprawność układu turbiny parowej, % 57.13 Moc ogniwa paliwowego, MW 192 Sprawność ogniwa paliwowego, % 31.9 Sprawność całego układu, % 51.13 Czas wykorzystania mocy szczytowej, h 7600 Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej rocznie, TWh 9830.6
Wynosi on, biorąc pod uwagę wartość opałową wodoru równą 121 MJ/kg, 4.97 kg/s. Przyjęto, że ogniwa paliwowe będą zasilane gazem ziemnym, więc po przyjęciu założenia, że gaz ziemny będzie możliwie czysty i będzie zawierał praktycznie tylko metan, strumień paliwa dostarczanego do ogniw jest równy masowo dwu krotności wymaganego strumienia wodoru, czyli 9.94 kg/s. Całkowity wydatek masowy spalin analizowanego układu to 800 kg/s. Z tego 117 kg/s to strumień dwutlenku węgla. Układ ogniwa paliwowego zapewnia stopień redukcji tego gazu równy 69.7%, czyli ilość wychwyconego CO2 jest równa 82 kg/s.
Spadek sprawności ogniwa o 0.3%/1000h

## Slide 26: Plan prezentacji
Wstęp – węglanowe ogniwa paliwowe (MCFC)
Produkcja komponentów węglanowych ogniw paliwowych
Budowa i zasada działania ogniw MCFC
Separacja CO2 za pomocą węglanowych ogniw paliwowych
Cząstki stałe pochodzące ze spalania paliw
Możliwy wpływ na elektrody węglanowych ogniw paliwowych
Podsumowanie

## Slide 27: Cząstki stałe ze spalania węgla - podział
niepalne cząstki, domieszki mineralne w paliwie (D = 3 - 50 µm*)
palne cząstki węgla, np. przy niedostatecznym wymieszaniu paliwa i utleniacza w trakcie spalania (D = 1 - 50 µm)
sadza lotna (D = 0.005 - 0.2 µm)
Notes: Im mniejsze wymiary cząstek stałych tym większa koncentracja toksycznych związków
Średnia wielkość minerałów to ok 1 mikron

## Slide 28: Niepalne cząstki
Źródło: Markowski et al., Environmental Science and Technology, Vol. 14, No. 11, pp. 1400-1402 (1980)
Notes: Widać koagulację i fuzję, ale też małe cząstki
Po lewej rozkład wielkości cząstek stałych przed elektrofiltrami

## Slide 29: Sadza lotna
Notes: Aglomeracje sadzy

## Slide 30: Usuwanie cząstek stałych za pomocą elektrofiltrów
Notes: 10mikronów = 30000 ładunków
1 mikron = 300 ładunków
Gas ions chargé particles
Prędkość migracji cząstek stałych

## Slide 31: Plan prezentacji
Wstęp – węglanowe ogniwa paliwowe (MCFC)
Produkcja komponentów węglanowych ogniw paliwowych
Budowa i zasada działania ogniw MCFC
Separacja CO2 za pomocą węglanowych ogniw paliwowych
Cząstki stałe pochodzące ze spalania paliw
Możliwy wpływ na elektrody węglanowych ogniw paliwowych
Podsumowanie

## Slide 32: Katoda węglanowego ogniwa paliwowego

## Slide 33: Możliwe niepożądane procesy
„zapchanie” porów elektrody cząstkami stałymi
reakcje z elektrodami/elektrolitem
elektrostatyczne przyleganie do elektrody

## Slide 34: Plan prezentacji
Wstęp – węglanowe ogniwa paliwowe (MCFC)
Produkcja komponentów węglanowych ogniw paliwowych
Budowa i zasada działania ogniw MCFC
Separacja CO2 za pomocą węglanowych ogniw paliwowych
Cząstki stałe pochodzące ze spalania paliw
Możliwy wpływ na elektrody węglanowych ogniw paliwowych
Podsumowanie

## Slide 35: Dalsze plany badawcze
Modernizacja stanowiska laboratoryjnego pod kątem umożliwienia iniekcji cząstek stałych w określonej ilości
Analiza zachodzenia reakcji pomiędzy cząstkami stałymi w gazach dolotowych oraz elektrodami i elektrolitem
Przeprowadzenie badań laboratoryjnych – wyniki pozwolą określić szybkość degradacji ogniwa
Badanie sił elektrostatycznych działających na cząstki stałe o różnych wielkościach
Wykonanie zdjęć oraz analiza wyglądu powierzchni katody oraz stworzenie modelu matematycznego degradacji ogniwa

## Slide 36: Wybrane zagadnienia dotyczące węglanowych ogniw paliwowych
ITC
mgr inż. Rafał BERNAT
INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ
im. Bohdana Stefanowskiego
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Seminarium doktoranckie, Warszawa, 28 stycznia 2015 r.